## Slide 1: Conception de la forme d'un objet pour minimiser/maximiser sa surface équivalente sonar
Pierre-Luc Thériault (1876713)
Jie Ou Yang (1895692)
Jean-Michel Fortier (1899112)
Équipe 11

## Slide 2
Description du projet
Introduction, mise en contexte et objectifs du projet
Différentes utilisations d’un SONAR (Sound Navigation And Ranging)
Objectif du projet : déterminer la géométrie et les propriétés d’un objet dans l’eau
qui permettraient de minimiser ou maximiser sa capacité à être détecté par un
sonar constitué d’une source et d’un détecteur ponctuel.
Figure 1 : Utilisation d’un SONAR pour mesurer la profondeur sous le bateau [1]
Figure 2 : Utilisation d’un SONAR pour déterminer la position d’un objet submergé [2]

## Slide 3
Modélisation des phénomènes physiques
Description des phénomènes physiques qui régissent le problème,
avec les équations mathématiques qui les modélisent
La méthode des différences finies dans le domaine fréquentiel avec source (FDFD-Avec source) est choisie pour la résolution numérique :
Relativement plus simple à implémenter
Les résultats sont plus facilement interprétable
Très rapide, car une seule résolution par fréquence
Tableau 1 : Comparaison des différentes approches

## Slide 4
Modélisation des phénomènes physiques
Description des phénomènes physiques qui régissent le problème,
avec les équations mathématiques qui les modélisent
Les équations couplées pression-vitesse
valables pour les milieux dispersifs (1) et (2)
(1)
(2)
Définitions de pression et vitesse (3) et (4)
(3)
(4)
L’équation utilisée pour les méthodes de résolutions numériques dans le domaine fréquentiel (5)

## Slide 5
Modélisation des phénomènes physiques
Description des phénomènes physiques qui régissent le problème,
avec les équations mathématiques qui les modélisent
La vitesse du son c en fonction de la densité du milieu ρ et du coefficient d’élasticité du milieu B. (6)
Détermination de la Surface Équivalente Radar SER (7)
(7)
Figure 3 : Schéma de la situation où Preçu est la somme des puissances réfléchies par l’objet et Pincident est la somme des puissance émise par la source contenu dans le cercle de 1m de rayon.

## Slide 6
Conditions initiales et frontières
Description des conditions initiales/frontières du problème, avec les équations mathématiques qui les modélisent
La première condition frontière est la continuité de la pression (8)
La deuxième condition frontière est la continuité du vecteur vitesse et du gradient de la pression (9)
(8)
) (9)
Figure 4 : Situation physique au point (x,y,vx,vy) à l’interface
Dans le domaine fréquentiel, on trouve un lien direct entre le vecteur vitesse et le gradient de la pression (10)
(10)

## Slide 7
Conditions initiales et frontières
Description des conditions initiales/frontières du problème, avec les équations mathématiques qui les modélisent
Pour simuler une source ponctuelle, des ondes cylindriques/sphériques seront utilisées comme condition initiale (11)
(11)
\input{Image de l’onde cylindrique tout seul}
Comme conditions frontières aux limites de la simulation, des couches absorbantes PML sont intégrées. Les équations décrivant ces conditions sont présentées aux équations 12 et 13.
PML : Perfectly Matched Layer
(13)
(12)

## Slide 8
Importance des PMLs
Vidéo 1 : Comparaison entre une propagation d’onde sans PML (à gauche) et une propagation avec PML (à droite) dans le domaine FDTD [3]
Une cellule de simulation sans réflexions est importante pour une résolution de l’état stationnaire

## Slide 9
Valeurs typiques
Valeurs typiques de la géométrie et des matériaux
Le bateau aura comme forme un rectangle avec une pointe triangulaire (Géométrie 1) ou circulaire (Géométrie 2) fig.5.
Symbole | Nom du paramètre | Valeur
 | Densité de l’eau | 998.30 kg/m3
 | Densité du bois | 640.72 kg/m3
 | Coefficient d’atténuation de l’eau | 1.18 Pa-1s-1
 | Coefficient d’atténuation du bois | 3.21×10-4 Pa-1s-1
 | Module d’élasticité de l’eau | 2.15×109 Pa
 | Module d’élasticité du bois | 1010 Pa
 | Plage de fréquences du sonar | 100 Hz à 10 kHz
 | Plage de pas de discrétisation | 1.7 cm à 17 cm
 | Angle de la pointe du triangle | π/8 rad à 7π/8 rad
 | Rayon du cercle | 0.5m à 2.5m
Symbole | Nom du paramètre | Valeur
 | Densité de l’eau | 998.30 kg/m3
 | Densité du bois | 640.72 kg/m3
 | Coefficient d’atténuation de l’eau | 1.18 Pa-1s-1
 | Coefficient d’atténuation du bois | 3.21×10-4 Pa-1s-1
 | Module d’élasticité de l’eau | 2.15×109 Pa
 | Module d’élasticité du bois | 1010 Pa
 | Plage de fréquences du sonar | 100 Hz à 10 kHz
 | Plage de pas de discrétisation | 1.7 cm à 17 cm
 | Angle de la pointe du triangle | π/8 rad à 7π/8 rad
 | Rayon du cercle | 0.5m à 2.5m
Figure 5 : Différentes géométries de l’objet
5m
1m
La simulation mesurera entre 20 et 30 mètres de chaque côté. Un émetteur et un récepteur seront placés à 1m de distance.
Tableau 2 : Paramètres physiques et géométriques de la situation [3],[4],[5],[6],[7],[8].

## Slide 10
Fonctionnement de la méthode numérique
Étapes et fonctionnement de la méthode numérique, en incluant les équations discrétisées telles que vous les avez programmées (ex : discrétisation d’une équation différentielle, condition initiale, conditions aux frontières, calcul de l’énergie d’un système, génération de nombres aléatoires, etc.)
Les points de la grille physique (fig.6) sont séparées en situation :
Les points 0 : Frontière finale.
Les points 1 et 2 : Milieu homogène. 1=eau, 2=bois.
Les points 3 à 13 : Conditions frontières du bateau.
Les points 14 à 21 : Couches absorbantes entourant la simulation
Figure 6 : Les situations pour chaque points, où A est le bateau sans pointe, B avec une pointe circulaire et C une pointe triangulaire

## Slide 11
Fonctionnement de la méthode numérique
Étapes et fonctionnement de la méthode numérique, en incluant les équations discrétisées telles que vous les avez programmées (ex : discrétisation d’une équation différentielle, condition initiale, conditions aux frontières, calcul de l’énergie d’un système, génération de nombres aléatoires, etc.)
En utilisant un Laplacien à 9 points, on obtient les équations de gradient avant (14) et arrière (15). Une fois discréditée, les équations auront la forme générale de l’équation 16.
(14)
(15)
(16)
Forme générale des équations à discréditer

## Slide 12
Fonctionnement de la méthode numérique
Étapes et fonctionnement de la méthode numérique, en incluant les équations discrétisées telles que vous les avez programmées (ex : discrétisation d’une équation différentielle, condition initiale, conditions aux frontières, calcul de l’énergie d’un système, génération de nombres aléatoires, etc.)
Pour le milieu homogène on a l’équation 17 où m est le milieu selon l’eau où le bois.
(18)
(17)
Équations à discréditer
Pour les conditions frontières aux interfaces, l’équation discréditée dépend de et les composantes de la normales à la frontière (18).
Pour les conditions frontières aux limites de la cellule, l’équation 19 est utilisée.
(19)

## Slide 13
Fonctionnement de la méthode numérique
Étapes et fonctionnement de la méthode numérique, en incluant les équations discrétisées telles que vous les avez programmées (ex : discrétisation d’une équation différentielle, condition initiale, conditions aux frontières, calcul de l’énergie d’un système, génération de nombres aléatoires, etc.)
Pour les couches absorbantes, l’équation 20 présente la forme discrétisée.
(20)
Équations à discréditer
où pour pour alléger l’écriture

## Slide 14
Formulation champ total/champ diffus (TF/SF)
Figure 6 : La figure à droite montre le champ total sans obstacle. La figure du milieu montre le champ total avec obstacle. La figure à droite montre le champ diffus.
(21)
(22)
(23)
Cette méthode fait la soustraction du champ total avec la source par le champ total sans la source. Elle permet de mettre en évidence l’interaction entre le champ et l’objet
Formulation:

## Slide 15
Paramètres de simulation
Paramètres de l’algorithme (ex : pas de discrétisation, critère de convergence, etc.)

## Slide 16
Défis surmontés
Défis d’implémentation de l’algorithme et solutions utilisées pour surmonter ces défis
Notre équipe a surmonté plusieurs défis dans le cadre du projet :
Faire des réunions à distance
Complexité de l’implémentation des PMLs
Programmer en langage Python
Trouver une bonne méthode calcul de la SER

## Slide 17
Utilisation de la mémoire
Comportement et limites de votre code en temps et en mémoire

## Slide 18
Influence sur la performance
Qu’est-ce qui influence la performance du code ? (ex : qualité des conditions initiales, paramètres de l’algorithme, génération de nombres aléatoires, etc.)

## Slide 19
Résultats
Résultats présentés avec des outils de visualisation efficaces (graphes, animations, etc.)

## Slide 20
Analyse
Selon le projet : analyse de convergence en fonction du pas de discrétisation, analyse de convergence/précision en fonction des paramètres de l’algorithme, analyse statistique

## Slide 21
Discussion
Discussion sur la qualité des résultats : est-ce que vos résultats représentent adéquatement les phénomènes physiques que vous avez modélisés ?

## Slide 22
Synthèse
Synthèse de la présentation en quelques phrases
Nous sommes très satisfait de nos résultats et des apprentissages acquis dans le cadre du cours.
Nous avons réussi à bien programmer une simulation d’un sonar et d’un bateau dans de l’eau
Nous avons surmonté plusieurs difficultés dans ce projet

## Slide 23
Améliorations
Améliorations désirées pour compléter le projet à votre entière satisfaction
Les quelques améliorations suivantes nous rendraient entièrement satisfait de notre projet :
Trouver une façon plus rigoureuse pour calculer la SER
Utiliser des valeurs théoriques pour obtenir des résultats encore plus prêt de la réalité
Optimiser le code de différentes façon comme mettre des parties en parallèle, division en sous domaine

## Slide 24
Références
[1] P. Mathew, «Application of SONAR in ships», ResearchGate, https://www.researchgate.net/figure/Figure-Application-of-SONAR-in-ships_fig1_325895667 [En ligne ; Page disponible le 8 avril 2020].
[2] Elbit Systems, «C-BASS», Hull Mounted Sonar, https://www.elbitsystems-uk.com/what-we-do/naval/underwater-warfare/sonar-systems [En ligne ; Page disponible le 8 avril 2020].
[3] T. K. Katsibas and C. S. Antonopoulos, “An efficient pml absorbing medium in fdtd simulations of acousticscattering in lossy media,” in2002 IEEE Ultrasonics Symposium, 2002. Proceedings.,1, pp. 551–554, IEEE,2002.
[4] S. Ernst Schmidt, “Properties of water and steam in si-units,”IEEE Transactions on antennas and propagation, 1969.
[5] E. ToolBox, “Wood species - moisture content and weight.”https://www.engineeringtoolbox.com/weigt-wood-d_821.html, 2005. [En ligne ; Page disponible le 14 février 2020].
[6] E. ToolBox, “Water - dynamic and kinematic viscosity.”https://www.engineeringtoolbox.com/water-dynamic-kinematic-viscosity-d_596.html?vA=25&units=C#, 2004. [En ligne ; Page disponible le21 février 2020].
[7] E. ToolBox, “Bulk modulus and fluid elasticity.”https://www.engineeringtoolbox.com/bulk-modulus-elasticity-d_585.html, 2004. [En ligne ; Page disponible le 21 février 2020].
[8] D. W. Green, J. E. Winandy, and D. E. Kretschmann, “Mechanical properties of wood,”Wood handbook : woodas an engineering material. Madison, WI : USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, 1999. Generaltechnical report FPL ; GTR-113 : Pages 4.1-4.45113, 1999.