## Slide 1: Conception de la forme d'un objet pour minimiser/maximiser sa surface équivalente sonar
Pierre-Luc Thériault (1876713)
Jie Ou Yang (1895692)
Jean-Michel Fortier (1899112)
Équipe 11
JM

## Slide 2
Description du projet
Introduction, mise en contexte et objectifs du projet
Différentes utilisations d’un SONAR (Sound Navigation And Ranging)
Objectif du projet : déterminer la géométrie et les propriétés d’un objet dans l’eau
qui permettraient de minimiser ou maximiser sa capacité à être détecté par un
sonar constitué d’une source et d’un détecteur ponctuel.
Figure 1 : Utilisation d’un SONAR pour mesurer la profondeur sous le bateau [1]
Figure 2 : Utilisation d’un SONAR pour déterminer la position d’un objet submergé [2]
JM

## Slide 3
Modélisation des phénomènes physiques
Description des phénomènes physiques qui régissent le problème,
avec les équations mathématiques qui les modélisent
La méthode des différences finies dans le domaine fréquentiel avec source (FDFD-Avec source) est choisie pour la résolution numérique :
Relativement plus simple à implémenter
Les résultats sont facilement interprétables
Très rapide, car une seule résolution par fréquence
Tableau 1 : Comparaison des différentes approches
JM

## Slide 4
Modélisation des phénomènes physiques
Description des phénomènes physiques qui régissent le problème,
avec les équations mathématiques qui les modélisent
Les équations couplées pression-vitesse
valables pour les milieux dispersifs (1) et (2)
(1)
(2)
Définitions de pression et vitesse (3) et (4)
(3)
(4)
En reliant les équations précédentes entre elles et en posant constants, on obtient l’équation d’onde atténuée (5)
(5)
Avec l’hypothèse on obtient l’équation utilisée pour les méthodes de résolutions numériques dans le domaine fréquentiel (6)
JM

## Slide 5
Modélisation des phénomènes physiques
Description des phénomènes physiques qui régissent le problème,
avec les équations mathématiques qui les modélisent
La vitesse du son c en fonction de la densité du milieu ρ et du coefficient d’élasticité du milieu B. (7)
Détermination de la Surface Équivalente Radar SER (8)
(8)
Figure 3 : Schéma de la situation où Preçu est la somme des puissances réfléchies par l’objet et Pincident est la somme des puissance émise par la source contenu dans le cercle de 1m de rayon.
JM

## Slide 6
Conditions initiales et frontières
Description des conditions initiales/frontières du problème, avec les équations mathématiques qui les modélisent
La première condition frontière est la continuité de la pression (9)
La deuxième condition frontière est la continuité du vecteur vitesse et du gradient de la pression (10)
(9)
) (10)
Figure 4 : Situation physique au point (x,y,vx,vy) à l’interface
Dans le domaine fréquentiel, on trouve un lien direct entre le vecteur vitesse et le gradient de la pression (11)
(11)
JM

## Slide 7
Conditions initiales et frontières
Description des conditions initiales/frontières du problème, avec les équations mathématiques qui les modélisent
Pour simuler une source ponctuelle, des ondes cylindriques/sphériques seront utilisées comme condition initiale (12)
(12)
Comme conditions frontières aux limites de la simulation, des couches absorbantes PML sont intégrées. Les équations décrivant ces conditions sont présentées aux équations 13 et 14.
PML : Perfectly Matched Layer
(14)
(13)
Figure 5 : Simulation d’une onde cylindrique pour simuler une source ponctuelle
JM

## Slide 8
Importance des PMLs
Vidéo 1 : Comparaison entre une propagation d’onde sans PML (à gauche) et une propagation avec PML (à droite) dans le domaine FDTD [3]
Une cellule de simulation sans réflexions est importante pour une résolution de l’état stationnaire
JM

## Slide 9
Valeurs typiques
Valeurs typiques de la géométrie et des matériaux
Le bateau aura comme forme un rectangle avec une pointe triangulaire (Géométrie 1) ou circulaire (Géométrie 2) fig.5.
Symbole | Nom du paramètre | Valeur
 | Densité de l’eau | 998.30 kg/m3
 | Densité du bois | 640.72 kg/m3
 | Coefficient d’atténuation de l’eau | 1.18 Pa-1s-1
 | Coefficient d’atténuation du bois | 3.21×10-4 Pa-1s-1
 | Module d’élasticité de l’eau | 2.15×109 Pa
 | Module d’élasticité du bois | 1010 Pa
 | Plage de fréquences du sonar | 100 Hz à 10 kHz
 | Plage de pas de discrétisation | 1.7 cm à 17 cm
 | Angle de la pointe du triangle | π/4 rad à 7π/8 rad
 | Rayon du cercle | 2.5 m à 5 m
Symbole | Nom du paramètre | Valeur
 | Densité de l’eau | 998.30 kg/m3
 | Densité du bois | 640.72 kg/m3
 | Coefficient d’atténuation de l’eau | 1.18 Pa-1s-1
 | Coefficient d’atténuation du bois | 3.21×10-4 Pa-1s-1
 | Module d’élasticité de l’eau | 2.15×109 Pa
 | Module d’élasticité du bois | 1010 Pa
 | Plage de fréquences du sonar | 100 Hz à 10 kHz
 | Plage de pas de discrétisation | 1.7 cm à 17 cm
 | Angle de la pointe du triangle | π/4 rad à 7π/8 rad
 | Rayon du cercle | 2.5 m à 5 m
Figure 6 : Différentes géométries de l’objet
10 m
5 m
La simulation mesurera 40 mètres de chaque côté. Un émetteur et un récepteur seront placés à 1m de distance.
Tableau 2 : Paramètres physiques et géométriques de la situation [3],[4],[5],[6],[7],[8].
JM (4min max)

## Slide 10
Fonctionnement de la méthode numérique
Étapes et fonctionnement de la méthode numérique, en incluant les équations discrétisées telles que vous les avez programmées (ex : discrétisation d’une équation différentielle, condition initiale, conditions aux frontières, calcul de l’énergie d’un système, génération de nombres aléatoires, etc.)
Les points de la grille physique (fig.7) sont séparées en situation :
Les points 0 : Frontière finale.
Les points 1 et 2 : Milieu homogène. 1=eau, 2=bois.
Les points 3 à 13 : Conditions frontières du bateau.
Les points 14 à 21 : Couches absorbantes entourant la simulation
Figure 7 : Les situations pour chaque points, où A est le bateau sans pointe, B avec une pointe circulaire et C une pointe triangulaire
Jie

## Slide 11
Fonctionnement de la méthode numérique
Étapes et fonctionnement de la méthode numérique, en incluant les équations discrétisées telles que vous les avez programmées (ex : discrétisation d’une équation différentielle, condition initiale, conditions aux frontières, calcul de l’énergie d’un système, génération de nombres aléatoires, etc.)
Figure 8 : Schématisation du maillage pour la discrétisation des équations
(15)
Équation du Laplacien discrétisée à 9 points :
Jie

## Slide 12
Fonctionnement de la méthode numérique
Étapes et fonctionnement de la méthode numérique, en incluant les équations discrétisées telles que vous les avez programmées (ex : discrétisation d’une équation différentielle, condition initiale, conditions aux frontières, calcul de l’énergie d’un système, génération de nombres aléatoires, etc.)
Les équations de gradient avant (16) et arrière (17) sont présentées ci-dessous. Une fois discrétisée, les équations auront la forme générale de l’équation 18.
(16)
(17)
(18)
Forme générale des équations à discrétiser
Jie

## Slide 13
Fonctionnement de la méthode numérique
Étapes et fonctionnement de la méthode numérique, en incluant les équations discrétisées telles que vous les avez programmées (ex : discrétisation d’une équation différentielle, condition initiale, conditions aux frontières, calcul de l’énergie d’un système, génération de nombres aléatoires, etc.)
Pour le milieu homogène on a l’équation 19 où m est le milieu selon l’eau où le bois.
(20)
(19)
Équations à discrétiser
Pour les conditions frontières aux interfaces, l’équation discrétisée dépend de et les composantes de la normales à la frontière (20).
Pour les conditions frontières aux limites de la cellule, l’équation 21 est utilisée.
(21)
Jie

## Slide 14
Fonctionnement de la méthode numérique
Étapes et fonctionnement de la méthode numérique, en incluant les équations discrétisées telles que vous les avez programmées (ex : discrétisation d’une équation différentielle, condition initiale, conditions aux frontières, calcul de l’énergie d’un système, génération de nombres aléatoires, etc.)
Pour les couches absorbantes, l’équation 22 présente la forme discrétisée.
(22)
Équations à discrétiser
où pour pour alléger l’écriture
Jie

## Slide 15
Formulation champ total/champ diffus (TF/SF)
Figure 9 : La figure à gauche montre le champ total sans obstacle, celle au milieu montre le champ total avec obstacle et celle à droite montre le champ diffus.
(21)
(22)
(23)
Cette méthode fait la soustraction du champ total avec la source par le champ total sans la source. Elle permet de mettre en évidence l’interaction entre le champ et l’objet avec la formulation:
Jie

## Slide 16
Paramètres de simulation
Paramètres de l’algorithme (ex : pas de discrétisation, critère de convergence, etc.)
Jie
1 | 0.8 | 124.95 | 2.07
2 | 0.4 | 29.78 | 1.95
3 | 0.2 | 7.69 | 1.99
4 | 0.1 | 1.94 | 1.98
5 | 0.05 | 0.49 | -
1 | 0.8 | 124.95 | 2.07
2 | 0.4 | 29.78 | 1.95
3 | 0.2 | 7.69 | 1.99
4 | 0.1 | 1.94 | 1.98
5 | 0.05 | 0.49 | -
Figure 10 : La convergence de la simulation se fait à l’ordre 2
Tableau 3 : Analyse de la convergence avec différents pas de grilles
Des simulations ont permis de faire une analyse de l’ordre de convergence, les résultats sont présentés à la figure 10 et au tableau 3.

## Slide 17
Défis surmontés
Défis d’implémentation de l’algorithme et solutions utilisées pour surmonter ces défis
Notre équipe a surmonté plusieurs défis dans le cadre du projet :
Faire des réunions à distance
Complexité de l’implémentation des PMLs
Programmer en langage Python
Trouver une bonne méthode de calcul de la SER
Jie max 8min30

## Slide 18
Répartition du temps
Comportement et limites de votre code en temps et en mémoire
Une répartition du temps utilisé des différentes étapes du code est présentée à la figure 11
Figure 11 : En A, les grandes étapes du code sont présentées ainsi que leur pourcentage du temps d’utilisation, en B il s’agit d’une analyse plus en détail de la répartition de l’initialisation.
PL

## Slide 19
Répartition du temps
Comportement et limites de votre code en temps et en mémoire
Influence du nombre de nœuds sur le temps de calcul
Figure 12 : Le temps nécessaire au traitement et à l’affichage en fonction du nombre de nœuds de la grille est présenté à gauche et à droite il s’agit du temps d’initialisation et de résolution
PL

## Slide 20
Utilisation de la mémoire
Comportement et limites de votre code en temps et en mémoire
L’influence du nombre de nœuds de la grille sur la mémoire vive utilisée est présentée à la figure 13.
Figure 13 : Mémoire vive maximale utilisée lors d’une simulation selon le nombre de nœuds de la grille imposée
PL

## Slide 21
Influence sur la performance
Qu’est-ce qui influence la performance du code ? (ex : qualité des conditions initiales, paramètres de l’algorithme, génération de nombres aléatoires, etc.)
PL
Le temps de résolution est le paramètre qui influence le plus la performation du code.
Ce temps est affecté par :
La variation de coefficients pour la détermination des SER
Le temps d’utilisation maximal de 12h sur Colaboratory
Augmentation du nombre de points nécessaire lors de résolutions à plus hautes fréquences
Figure 14 : Logo de JupyterLab et de Colaboratory de Google [9]

## Slide 22
Résultats
Résultats présentés avec des outils de visualisation efficaces (graphes, animations, etc.)
PL
Figure 15 : La distribution de la pression diffuse pour un bateau de forme rectangulaire. En A) et B), un bateau de 5 m de largeur et 10 m de longueur est utilisé alors qu’un bateau de 7.5 m de large et 10 m de long est utilisé pour la sous-figure C) et D). La fréquence utilisée est de 250 Hz pour A) et C) et de 2500 Hz pour B) et D).
Figure 16 : Évolution de la SER en fonction de la fréquence pour des bateaux de largeurs différentes
Bateau rectangulaire

## Slide 23
Résultats
Résultats présentés avec des outils de visualisation efficaces (graphes, animations, etc.)
PL
Figure 17 : La distribution de la pression diffuse pour des bateaux de ayant une pointe triangulaire. En A) et B),un bateau dont l’angle de la pointe est de π/2.5 est utilisé alors qu’un bateau dont l’angle de la pointe est de π/4 est utilisé pour la sous-figure C) et D). La fréquence utilisée est de 250 Hz pour A) et C) et de 2500 Hz pour B) et D).
Figure 18 : Évolution de la SER en fonction de la fréquence pour des bateaux ayant des pointes triangulaires avec des angles différents.
Bateau avec une pointe triangulaire

## Slide 24
Résultats
Résultats présentés avec des outils de visualisation efficaces (graphes, animations, etc.)
PL
Figure 19 : La distribution de la pression diffuse pour un bateau avec une pointe circulaire. En A) et B), un bateau dont le rayon de la pointe de 0.75·Largeur est utilisé alors qu’un bateau dont le rayon de la pointe de 1.1·Largeurest utilisé pour la sous-figure C) et D). La fréquence utilisée est de 250 Hz pour A) et C) et de 2500 Hz pour B) et D).
Figure 20 : Évolution de la SER en fonction de la fréquence pour des bateaux ayant des pointes circulaires de rayons différents. Les SER moyennes des bateaux dont les pointes ont des rayons de 0.75·Largeur et de 1.0·Largeur sont les mêmes (les droites sont donc superposées).
Bateau avec une pointe circulaire

## Slide 25
Analyse
PL
Les géométries font clairement varier les distributions spatiales de pression.
Chaque géométrie semble posséder un spectre de SER différent.
La SER diminue avec l’augmentation de la fréquence.
Les bateaux rectangulaires ont une SER plus élevée.
Les bateaux triangulaires ont la SER la plus faible.

## Slide 26
Discussion
Discussion sur la qualité des résultats : est-ce que vos résultats représentent adéquatement les phénomènes physiques que vous avez modélisés ?
Vérification du bon fonctionnement des couches absorbantes PML
Figure 15 : À droite simulation avec les PML et à droite sans les PMLs

## Slide 27
Discussion
Discussion sur la qualité des résultats : est-ce que vos résultats représentent adéquatement les phénomènes physiques que vous avez modélisés ?
PL max 14min30
Vérification de la variation de l’onde réfléchie en fonction de l’angle de la pointe triangulaire :
Vidéo 2 : Observation de la variation de l’orientation de l’onde émise selon l’angle de la pointe triangulaire

## Slide 28
Synthèse
Synthèse de la présentation en quelques phrases
Nous sommes très satisfait de nos résultats et des apprentissages acquis dans le cadre du cours.
Nous avons réussi à bien programmer une simulation d’un sonar et d’un bateau dans de l’eau
Nous avons surmonté plusieurs difficultés dans ce projet
JM

## Slide 29
Améliorations
Améliorations désirées pour compléter le projet à votre entière satisfaction
Les quelques améliorations suivantes nous rendraient entièrement satisfait de notre projet :
Trouver une façon plus rigoureuse pour calculer la SER
Utiliser des valeurs théoriques pour obtenir des résultats encore plus prêt de la réalité
Optimiser le code de différentes façon comme mettre des parties en parallèle, division en sous domaine
Tester un espace de paramètres plus grand
JM

## Slide 30
Références
[1] P. Mathew, «Application of SONAR in ships», ResearchGate, https://www.researchgate.net/figure/Figure-Application-of-SONAR-in-ships_fig1_325895667 [En ligne ; Page disponible le 8 avril 2020].
[2] Elbit Systems, «C-BASS», Hull Mounted Sonar, https://www.elbitsystems-uk.com/what-we-do/naval/underwater-warfare/sonar-systems [En ligne ; Page disponible le 8 avril 2020].
[3] T. K. Katsibas and C. S. Antonopoulos, “An efficient pml absorbing medium in fdtd simulations of acousticscattering in lossy media,” in2002 IEEE Ultrasonics Symposium, 2002. Proceedings.,1, pp. 551–554, IEEE,2002.
[4] S. Ernst Schmidt, “Properties of water and steam in si-units,”IEEE Transactions on antennas and propagation, 1969.
[5] E. ToolBox, “Wood species - moisture content and weight.”https://www.engineeringtoolbox.com/weigt-wood-d_821.html, 2005. [En ligne ; Page disponible le 14 février 2020].
[6] E. ToolBox, “Water - dynamic and kinematic viscosity.”https://www.engineeringtoolbox.com/water-dynamic-kinematic-viscosity-d_596.html?vA=25&units=C#, 2004. [En ligne ; Page disponible le 21 février 2020].
[7] E. ToolBox, “Bulk modulus and fluid elasticity.”https://www.engineeringtoolbox.com/bulk-modulus-elasticity-d_585.html, 2004. [En ligne ; Page disponible le 21 février 2020].
[8] D. W. Green, J. E. Winandy, and D. E. Kretschmann, “Mechanical properties of wood,”Wood handbook : woodas an engineering material. Madison, WI : USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, 1999. Generaltechnical report FPL ; GTR-113 : Pages 4.1-4.45113, 1999.
[9] D. Elhanan, “ An Absolute Beginner’s Guide To Google Colaboratory”, https://medium.com/@dinaelhanan/an-absolute-beginners-guide-to-google-colaboratory-d55c0eb375de [En ligne ; Page disponible le 8 avril 2020].